## Slide 1: Robot Autónomo Agrícola para la Adquisición de Datos en el Campo
Provee una interfaz gráfica (página web) entre el robot y la base de datos
  Almacena y muestra datos del usuario y sus parcelas
  Geometría de sus parcelas, resultados de sondeo según su coordenada, etc.
  Controla al robot, muestra su posición actual, y su trayectoria planeada
  Define modo de operación, marchaParo, establece coordenadas objetivas
SERVIDOR
ROBOT
Navega el campo autónomamente recogiendo datos del suelo y de la vegetación
  Calcula su posición con GPS y la reporta al servidor en cada momento
  Módulo GPS (RasPiGNSS) y antena conectado a red satélites GLONASS con correcciones diferenciales (RTK)
  Recibe coordenadas objetivo y calcula una trayectoria actualizable en tiempo real
  Recalcula la trayectoria más corta, y dirección y distancia en cada momento… mientras evita obstáculos
  Sondea el suelo y toma fotos de la vegetación y envía datos al servidor
  Conductividad, temperatura, humedad, intensidad del verde, etc.
  Modo de emergencia con desconexión automática
  Monitorea la fuente principal y la fuente de seguridad, detecta errores del controlador de motores
marchaParo
resultados
coordObj
coordAct
Recibe comandos del usuario (MQTT)
PiA
Arduino A
Calcula posición actual (RasPiGNSS)
Calcula trayectoria para llegar a un punto objetivo
Trayectoria = conjunto de puntos objetivos calculados utilizando el contorno y pendiente de filas
Recibe coordenadas del contorno y pendiente de filas (MQTT)
Proporciona dirección y distancia a ArduinoA (Serie USB)
Vigilando la posición actual, PiA calcula dirección y distancia a un punto siguiente en el conjunto de puntos en la trayectoria
Manda posición actual (MQTT)
Recibe comandos distancia y dirección a próximo punto de trayectoria (Seria USB)
Lee sensores (magnetómetro, sonar, encoders)
Calcula distancia a desplazar
Calcula ángulo de giro
Controla motores
PiB
Arduino B
Recibe comandos de PiA (MQTT)
Cuando empezar el sondeo
Cuando empezar tomar fotos
Controla actuador
Controla servo motor que sitúa la sonda
Obtiene datos de sondeo
Manda datos de sondeo a PiA (Serie USB)
Conecta y desconecta batería en caso de emergencia
Recibe los datos de sondeo de Arduino B
Controla la cámara
Manda las fotos (MQTT)
Todavía no está hecha esta parte
geometría
trayectoria

## Slide 2: Cíclo Típico de Funcionamiento Autónomo
B
A
2 CAMBIAR A MODO NAV AUTO
3 ASIGNAR COORD OBJ
1 SYNC MODO (Típ. INACTIVO)
4 PiA ESPERA A COORD ACT
5 PiA GENERA TRAYECTORIA
6 COMENZAR MARCHA
7 PiA DIRIJE ArduinoA NAVEGAR
A
8 PiA MONITOREA OBSTÁCULOS Y LLEGADA
A
B
9 PiA DIRIJE PiB SONDEAR Y FOTOS

## Slide 3
SERVIDOR
marchaParo
ROBOT Recibe y ejecuta objetivos, los datos del campo generados por el robot se almacenan en el servidor
resultados
geometría
coordObj
Provee el bróker MQTT, la página web, y la base de datos (SQL), intercambia control y datos con el robot (MQTT)
/login
/crearUsuario
/panelControl
/crearParcela
/verParcela
/controlRobot
idUsuario
Flask Recibe datos introducidos por el usuario, asigna objetivos y controla al robot,
muestra resultados del campo
usuarios
parcelas
objetivos
resultados
Datos transmitidos vía
SQL
MQTT
geometría
coordObj, tiempoEjecución
coordObj,
trayectoria, coordAct
trayectoria,
coordAct
marchaParo
coordObj, tiempoEjecución
SQLite3
Almacena datos del usuario y de las parcelas generados por servidor y robot
resultados
Mosquitto
Transmite control e info entre
servidor y robot directamente
resultados
trayectoria,
coordAct
también enviar por correo

## Slide 4
s
SERVIDOR Provee datos y controla al robot
Pi A
Arduino A
Hilo
Hilo
pubMQTT(coordAct)
RTKlib
Navegar
coordAct
dirección, distancia
llegada
if comando == RECIBIR_DIRECCION_DISTANCIA
llegada = 0
leerSonars()
leerMagnetometro()
if cerca de objetivo or desplazado x metros
llegada = 1
else
navegacionAutonoma()
subMQTT(coordObj)
crearTrayectoria()
pubMQTT(trayectoria)
navegar()
coordAct
marchaParo
Pi B
Arduino B
Hilo
Sondear
Hilo
Potenciómetro
digitalWrite()
trayectoria,
coordAct
trayectoria
geometría, coordObj
marchaParo
geometría
coordObj
leerPot()
Batería
conectar()/desconectar()
EMERGENCIA
tomarFotos()
  camara.girarIzq()
  analizarVerde()
  camera.girarDcha()
  analizarVerde()
  pubMQTT(resultados)
  pubMQTT(fotos)
resultados
resultados
subMQTT(coordObj)
sondear()
  jaula.revelar()
  actuador.expandir()
  hacerMediciones()
  actuador.contraer()
  jaula.retraer()
  pubMQTT(sondeoTerminado?)
Sondear
pubMQTT(coordObj)
subMQTT(reintento)
ROBOT Consiste en dos pares RPi-Arduino, calcula posición actual y navega autónomamente al objetivo para medir….incluye parada de emergencia
problema?
reintento automático
Hilo
?
?
?

## Slide 5
/crearUsuario
Flask Los datos de los usuarios y las parcelas introducidos en el browser se recogen en Flask, a veces vía AJAX
usuarios
parcelas
objetivos
resultados
resultados
SQLite3
GET
POST
request.form.get()
INSERT
crearUsuario.html
name=“usuario”
name=“email”
name=“contraseña”
/login
GET
POST
request.form.get()
SELECT
session[]
login.html
name=“usuario”
name=“contraseña”
/
GET
index.html
Crear Parcela
/crearParcela
GET
POST
request.json
INSERT
crearParcela.html
Crear Parcela
AJAX
geometría
/verParcela
GET
SELECT
nombresParcelas,
idSesiones
request.args.get()
POST
request.json
SELECT
INSERT
verParcela.html
Enviar coordObj
geometría
geometría
centroMapa
addInteraction()
poli
línea
addInteraction()
coordObj
AJAX
tiempoEjecución, nombreParcela, coordObj
idParcela
idParcela
coordObj
SERVIDOR (detalle de la transmisión de datos interna de la página web (salvo por /controlRobot, que se detalla en la siguiente diapositiva)
geometría
/controlRobot
*
resultados
idUsuario
contraseña
contraseña
geometría
Ver Parcela
Controlar Robot
Parcelas, sesiones
nombreParcela
sesión

## Slide 6
Flask La posición actual del robot y su trayectoria se actualiza constantemente y se envían las señales de control desde el browser
usuarios
parcelas
objetivos
resultados
SQLite3
/controlRobot
GET
request.args.get()
SELECT
POST
request.json
if modo
pubModo()
elif coordObj
SELECT
SELECT
pubCoordObj()
elif marchaParo
pubMarchaParo()
UPDATE
controlRobot.html
SERVIDOR (detalle de la transmisión de datos interna de la página web, específicamente el control del robot en modo autónomo)
idSesión
index.html
*
Modo
modo
marchaParo
AJAX
coordObj o control
/_actualizarControlRobot
GET
jsonify(coordAct,
trayectoria)
Pi A
modo
coordObj
flask-mqtt
subMQTT(coordAct)
subMQTT(trayectoria)
getJSON
trayectoria
pubMQTT(coordAct)
subMQTT(modo)
if modo navegaciónAuto
subCoordObj()
pubMQTT(trayectoria)
subMQTT(marchaParo()
if Marcha
navegar()
coordObj
marchaParo
marchaParo
idUsuarioParcela
geometría
coordObj
trayectoria
sesiones
sesión
coordObjs

## Slide 7
ROBOT (detalle de la navegación autónoma de Pi A)
Pi A Recibe objetivo y geometría para planear una trayectoria.
Envía la dirección y distancia a ejecutar por Arduino A
Arduino A
dirección, distancia
llegada = 0 ó 1
globalesPiA
modo
marchaParo
coordAct
coordObj
geometría
idSesión
recibirCoordObj
geometría, coordObj, coordAct
poliEcs
puntosIntermedios
trayectoria
geometría, coordObj, idSesión
geometría, coordObj,
idSesión
if navegación:
if Marcha and NO recibirCoordObj
while True:
comprobar modos o Paro
if modo NAVEGACION and Marcha
comandoArduino(confirmarLlegada)
if Arduino listo
if dentro de tolerancia
llegada = 1
comandoArduino(cambiarModo, INACTIVO)
break
elif fuera de tolerancia
distancia()
dirección()
elif Arduino NO listo
esperar y repetir
trayectoria
modo, marchaParo,
coordAct, coordObj
trayectoria
trayectoria
trayectoria
m,b
m,b
m,b
m,b
A?
O?
O?
A?
A?
O
A?
O
A?
O?
A?
O?
O?
A
O?
A
if navegación
if Paro and recibirCoordObj
subMQTT(coordObj)
crearTrayectoria()
crearPoliEc ()
crearPuntosIntermedios()
construirTrayectoria()
if no intersección de Act ó Obj con contorno
puntoMásCercano()
hallar todas las trayectorias posibles
elegir menor distancia
pubMQTT(trayectoria)
recibirCoordObj = False

## Slide 8
ROBOT (detalle de la navegación autónoma de Arduino A)
Arduino A Convierte la dirección y distancia en instrucciones para los motores
dirección, distancia
if navegación
if comando == RECIBIR_DIRECCION_DISTANCIA
direccionObj = dirección
distanciaObj = distancia
llegada = 0
leerSonars()
leerMagnetometro()
calcularGiro()
calcularDistanciaAct()
if dentro de tolerancia o desplazado x metros
llegada = 1
parar() (en caso de llegar de verdad)
else if fuera de tolerancia
navegacionAutomatica()
if suficiente margen en frente y a los lados
if no entre filas
else if entre filas
centrarRobot()
Pi A
OBSTÁCULO
OBJETIVO
libreMuyLejos
evitarObstaculoLejos
libreLejos
evitarObstaculoCerca
parada()
PARADA
OBSTACULO_CERCA
OBSTACULO_LEJOS
OBSTACULO_MUY_LEJOS
llegada = 0 ó 1
Variable | libreMuyLejos | libreLejos |  | evitarObstaculoLejos | evitarObstaculoCerca
desp | DESP_ADELANTE |  |  | DESP_ADELANTE | parar() if espacio detrás ATRAS
velocidad | if objetivo lejos V_RAPIDA else if objetivo cerca V_LENTA |  | if objetivo lejos V_NORMAL else if objetivo cerca V_LENTA | V_LENTA | V_LENTA (sólo en caso de tener espacio detrás)
giro | según direccionObj - direccionAct |  |  | hacia el lado con mayor espacio | no se aplica
Variable | libreLejos | libreCerca |  | obstaculo
desp | DESP_ADELANTE |  |  | parar()
velocidad | V_NORMAL |  | V_LENTA | no se aplica
giro | mantenerse en el centro de la hilera |  |  | no se aplica
velocidadMotor1,
velocidadMotor2
encoder1,
encoder2
parámetros dependen de distancia al OBJETIVO
parámetros dependen de distancia al OBJETIVO y OBSTÁCULO

## Slide 9: Control e Información Topics MQTT
problema de penetración
MODO_EMERGENCIA
Eg. desincronización de modos
MODO_EMERGENCIA
Eg. batería principal : ↑temp/↑ humedad
batería seguridad: ↓ tensión
resultados
escribirModo
leerModo
estadoPiB
estadoArduinoB
modo
reintento
estadoArduinoB
B
B
A
estadoArduinoA
modo
MODO_EMERGENCIA
Eg. desincronización de modos
MODO_EMERGENCIA
Eg. error de los motores
modo
modo
marchaParo
antena
navManual
moverCamara
coordObj, geometría
leerModo
estadoPiA/B, estadoArduinoA/B
coordAct, coordObj,
trayectoria,
escribirModo
error codes
error codes
RobotRobot
coordObj
“[ ]”
sondeoTerminado
n
A
escribirModo
leerModo
estadoPiA
estadoArduinoA
trayectoria
coordAct
modo
navManual
moverCamara
marchaParo
coordObj, geometría
RobotServidor
estado
PiA
“estado actual de Pi A”
PiB
“estado actual de Pi B”
ArduinoA
“estado actual de Arduino A”
ArduinoB
“estado actual de Arduino B”
trayectoria
{“trayectoria”: [ [ ] ], “idSesion”: n}
coordAct
“[ ]”
modo
escribir
n
leer
1
resultados
fotos
b‘ ’
medidas
{“coordObj”: [ ], “temp”: n, “hum”: n, …, “EC”: n, “verdeI”: n, “verdeD”: n}
ServidorRobot
modo
n
coordObj_geometría
{“coordObj”: [], “geometría”:}
marchaParo
0/1
antena
0/1
navManual
“ ”
moverCamara
n
movilRobot
coordAct
“[ ]”
reintento

## Slide 10: Imágenes
Servidor: https://openclipart.org/detail/237992/cloud-server
Flask: http://flask-training-courses.uk/courses/flask4py
Mosquitto: https://i1.wp.com/randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2017/01/Eclipse-Mosquitto-logo.png?w=200&ssl=1
Satélite: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FP_Satellite_icon.svg
Raspberry Pi: https://dev.iachieved.it/iachievedit/swift-3-0-on-raspberry-pi-2-and-3/
Campo: https://greentumble.com/wp-content/uploads/2016/07/Monoculture-farming.jpg
marchaParo: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31xLbVROmIL._SX425_.jpg
Cable USB: https://thegoodguys.sirv.com/products/50037642/50037642_131881.PNG?scale.height=505&scale.width=773&canvas.height=505&canvas.width=773&canvas.opacity=0&format=png&png.optimize=true
SQLite: https://www.phpliteadmin.org/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo.png
Calendario: http://ddsb.ca/school/donaldawilsonss/PublishingImages/Calendar%203.png
Relé: http://www.salvadoraquitem.com.br/web/wp-content/uploads/2017/06/rele_01_canal-02.png
Batería: http://www.free-icons-download.net/images/battery-symbol-icon-63483.png
Control IR: https://camo.githubusercontent.com/cd9792452281738b3cc680d91be2c32fc75fcb0d/687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6b3830623755662e706e67
Señal IR: https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/239995/IR_symbol_paths.png
Arduino: https://i0.wp.com/fearescaperoom.com/wp-content/uploads/2018/04/arduino-logo-363f5dda317309ae-512x512-e1523823814294.png?ssl=1
Sensor ultrasonidos: https://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-filesystemfile.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/4087.Ultrasonic.png
Brújula: https://1.bp.blogspot.com/-0na65G4PvBE/U_-xq3GZQqI/AAAAAAAAHG0/OvClI5MoUWE/s1600/compass_rose_by_draconicparagon-d6rjgqi.png
Controlador de motores: http://www.basicmicro.com/assets/templates/responsive-version-11-sept-2018/images/motion-controller.png
Motor: https://www.portescap.com/sites/default/files/prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307_2.png
Actuador lineal: http://strutsafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/01/Mini_Linear_Actuator_PA-14.png
Sonda: https://www.delta-t.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/WET-1.png
Camera: https://tshop.r10s.com/831/376/9897/085c/b0a8/2bdf/7ca4/11b2e8b59254ab3a2959ed.png
Parada de emergencia: http://proteusswitchgear.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/E/M/EM-STOP_9.png
Obstáculo: https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/sports-32/64/sport-34-512.png
Objetivo: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/11/18/ancient-1300292_960_720.png
Portátil: http://pluspng.com/laptop-png-black-and-white-2432.html
Llama: https://i1.wp.com/futurerestoration.com/wp-content/uploads/2018/06/fire-icon-80-1.png
Gota: http://tcmud.org/wp-content/uploads/2012/09/water-drop.png
Calavera: https://b.kisscc0.com/20180814/fbe/kisscc0-human-skull-symbolism-skull-and-crossbones-skull-a-calavera-vector-5b72ce0ace5f88.7730128115342505068453.png