## Slide 1: Robot Agrícola Autónomo Para la Adquisición de Datos en el Campo
Parte A
Autor: Jaime Salazar Lahera
Tutor: Alberto Brunete González
Máster en ingeniería electromecánica Febrero 2019

## Slide 2: Descripción general

## Slide 3: Funcionamiento típico

## Slide 4: Funcionamiento típico

## Slide 5: Introducción

## Slide 6: Intro
Revolución Industrial (s. XVIII) Automatización del campo (s. XXI)
Agricultura de precisión
Beneficios
  Económicos: tiempo, trabajadores
  Ecológicos: nutrientes, pesticidas, agua
Contexto

## Slide 7: Intro
Vinbot tamaño, vision
Farmbot sondeo, interfaz/control
Nasa pequeñas paladas, volatiliza
Inspiración

## Slide 8: Intro
Muestreo: accesorios de tractores/camiones dimensiones reales
Bases para aficionados Agent390 de Actobotics
  Peso
  Precio
  Flexibildad
Inspiración

## Slide 9: Intro
Base
  Agujero central
  Contorno de sonar
  Oruga
Delante
  Batería de moto 12 V 12 Ah
  Pared
  ArduinoB y relé: batería secundaria 5V convertidor boost 12V
Detrás
  ArduinoA
  Controlador de motores
  Motores 12V c.c. con cepillo + codificadores
interruptor 3 posiciones motores, actuador lineal, servos
Anatomía

## Slide 10: Intro
Centro
  2 RPi
    PiA: navegación (GPS + motores)
    PiB: sondeo, seguridad
  Jaula sobre raíles
  Servomotor + biela-manivela
  Actuador lineal + sonda
  Webcam
  Baterías secundarias
  Controlador de carga solar
  Paneles solares, magnetómetro, antena GPS
Anatomía

## Slide 11: Intro
Parte B
Generación y envío de mensajes
  Estado(s) del robot
  Cambio de modo
  Resultados del sondeo
Navegación
  GPS: configuración RTKlib
  Algoritmos
    Trayectoria PiA
    Nav PiA
    Nav ArduinoA + evitación de obstáculos
Seguridad
  relé batería
Contribución
Parte A
Infraestructura digital
  Interfaz gráfica (webapp)
  Base de datos SQL
  Comunicación MQTT servidor-robot
Navegación
  Motores: dimensionado, control
  Nav manual: MQTT a la cámara y los motores
  Nav autónoma: comunicación serie PiA-ArduinoA
Sondeo: almacenar y visualizar datos
Visión: tomar fotos y analizar RGB
Seguridad
  Batería principal: temp, humedad
  Batería secundaria: tensión
Dr. Alberto Brunete González + StackOverflow

## Slide 12: comunicaciones
Servidor y página web

## Slide 13: comunicaciones
Centralización y automatización
  mantenimiento, errores
  estandarización, rapidez de desarrollo, comodidad
subprocess.Popen()
  Mosquitto MQTT
  SQLite3
  Flask
    Botón publica MQTT robot
    Almacenar datos en SQL
    Mostrar datos al usuario
Servidor
taskkill /F /T /PID

## Slide 14: comunicaciones
Página web

## Slide 15: comunicaciones
Página web

## Slide 16: comunicaciones
qos=1, retain
session
Página web: MQTT

## Slide 17: comunicaciones
dict json.loads() str
Página web: MQTT

## Slide 18: comunicaciones
Página web: HTML, JS, CSS, SQL

## Slide 19: comunicaciones
Página web: HTML, JS, CSS, SQL

## Slide 20: comunicaciones
/rutas páginas.html
render_template(index.html)
render_template(crearParcela.html, {{ puntoCentro|tojson }}
puntoCentro=puntoCentro) JSON.parse() xCentro, yCentro
Página web: HTML, JS, CSS, SQL
GET
GET

## Slide 21: comunicaciones
/rutas páginas.html
request.args.get() <form action=“get” > botón
  Sqlite3 (SELECT, INSERT, UPDATE) Flask-SQLAlchemy (ORM)
  Ej. idSesión idParcela geometría
  Vacío o no
Página web: HTML, JS, CSS, SQL
GET

## Slide 22: comunicaciones
/rutas páginas.html
request.json ajaxControlRobot() pubMQTT(topic, mensaje) botón
  coordObj y geometría
jsonify(modo=modo, setInterval(getJSON())
coordAct=coordAct, …)
Página web: HTML, JS, CSS, SQL
POST
GET

## Slide 23: comunicaciones
Extender layout.html con Jinja + bloques dinámicos
Página web: HTML, JS, CSS, SQL

## Slide 24: navegación
Motores, controlador, modos autónomo y manual

## Slide 25: Navegación
Típicamente combustión interna
Últimamente
  John Deere: SESAM
  Vinbot: base Robotnik SUMMIT-XL-HL usa motores c.c. sin cepillo
  IG42 motores c.c. con cepillo
Necesitamos compatibilidad y flexibilidad Actobotics
  Motores c.c. con cepillo
    Mantenimiento, peor potencia/peso
  Codificadores relativos de cuadratura y efecto Hall
    Magnéticos vs. ópticos: mejor frente al polvo, vibraciones, temperatura
Motores

## Slide 26: Navegación
Parte B: peso proyectado 29,82 kg (15 kg prototipo)
75-90% de RPMmax n100, n90, …, n0 curva M100, M90, …, M0
M90 F90 de cada motor
Ftotal de ambos motores
Masa a inclinación de 5° y 15°
118 rpm puede con 65 kg
Motores: Carga

## Slide 27: Navegación
Velocidad
  n90 v90
  118 rpm 0,3 – 0,5 m/s
Tracción
  118 rpm producen Mtotal90
  Par limitado por la tracción
Motores

## Slide 28: Navegación
Motores

## Slide 29: Navegación
RoboClaw 2x15A ArduinoA
20 A parada de motores 30 A pico de controlador 10 A límite cada motor
10 – 15 V
  Cables largos inductancia picos de tensión!
Frenado regenerativo diodo!
  30 V 25 A de pico
erroresMotor()
  estado & máscara
Controlador de Motores
comandos
softwareSerial
codificadores

## Slide 30: Navegación
SpeedAccelM1(DIRECCION_MEMORIA_RC, ACELERACION, velocidad)
  CRC16 respuesta 0xFF
  Controlador vigila QPPPS
  En realidad envuelto
    avanzarRecto() = SpeedAccelM1(vel, ACEL) + SpeedAccelM2(vel, ACEL)
    avanzarIzq() = SpeedAccelM1(vel*PORCENT_VEL, ACEL) + SpeedAccelM2(vel, ACEL)
    girarDcha() = SpeedAccelM1(vel, ACEL) + SpeedAccelM2(-vel, ACEL)
    paradaSuave() = SpeedAccelM1(0, ACEL) + SpeedAccelM2(0, ACEL)
    paradaFuerte() = SpeedAccelM1(0, 2*ACEL) + SpeedAccelM2(0, 2*ACEL)
Controlador de Motores: Comandos

## Slide 31: Navegación
Auto Tune
  Menos y más agresivo
  Oscilaciones sobrecorriente daña motores reducir D?
Manualmente suave!
Controlador de Motores: PID

## Slide 32: Navegación
Marcar coordObj en /controlRobot
controlRobot.html
  Mapa
  Geometría de parcela
    capaContorno: figura Polygon(coordenadas de Flask)
    capaCoordObjs: figuras Point()
  Trayectoria planeada
Mapas
map.addLayer()
+
map.removeLayer()

## Slide 33: Navegación
  coordAct: setInterval(setPosition(nuevaCoordAct), ms)
  map.on(“click”, forEachFeaturaAtPixel(
  getGeometry().getCoordinates()
  )
Mapas

## Slide 34: comunicaciones
Control Robot

## Slide 35: Navegación
Servidor PiA ArduinoA
PiA: serial.serial(9600 bps, paridad=par)
ArduinoA: Serial.begin(9600, 8E1)
PiA ArduinoA
1100001 11000011
Autónoma: Comunicación serie
  coordObj
  dirección, distancia

## Slide 36: Navegación
PiA ArduinoA
comandoArduino(comando, valor) loop()
  mensaje = comando + valor
  write(mensaje.encode(‘utf-8’)) mensaje[i] = Serial.read()
  comando = mensaje[0]+mensaje[1]+’\0’
  codigoComando = atoi(commando)
  if codigoComando == CAMBIAR_MODO
  *modoPuntero = mensaje[2] – ‘0’
  respuesta = readline().decode(‘utf-8’) Serial.print(modo)
  Serial.flush()
  if comando == CAMBIAR_MODO
  modo = int(respuesta)
  if modo == valor
  return modo
cambiar modo nav auto
Autónoma: Comunicación serie

## Slide 37: Navegación
PiA ArduinoA
comandoArduino(comando, valor) importante!
  While True fuente propia > 6,2 + 0,7V
  try sensors conectados
  except
  if numExcepeciones > n
  subirArduino()
  subprocess.check_output(“arduino-cli upload –b uno ArduinoA.ino –p /dev/ttyACM0) vigilarArduino()
error
Autónoma: Comunicación serie
Excepción

## Slide 38: Navegación
También actualizarEncabezamientoArduino() + compilarArduino()
  CAMBIAR_MODO = 11 #define CAMIAR_MODO 11
Principalmente al arrancar PiA
Idealmente actualizaciones OTA desde el servidor
Autónoma: Comunicación serie

## Slide 39: Navegación
Parte B - PiA: coordAct (GPS), dirección y distancia objetivo
Parte A - ArduinoA
  Magnetómetro
    Comparar direccionAct con direccionObj izq, dcha, recto?
    Flora de Adafruit (LSM303DLHC)
    I2C
  Ultrasonidos: evitar obstáculos
Parte B – ArduinoA: navegaciónAutomática()
Autónoma: Sensores

## Slide 40: Navegación
Wire.beginTransmission(LSM303_ADDRESS_MAG)
  START = flanco bajada SDA + nivel alto SCL
  Adafruit_LSM303_U.h: #define LSM303_ADDRESS_MAG 0x3C >> 1 = 00111100 >> 1 = 00011110
  0 1 1 1 1 0 0 esclavos comparan
  Bit de escritura = W = 0
Maestro libera SDA esclavo ACK (nivel bajo SDA durante pulso alto SCL)
  Después de cada byte recibido
Autónoma: Magnetómetro

## Slide 41: Navegación
Wire.write(LSM303_REGISTER_MAG_OUT_X_H_M)
  OUT_X_H_M = 0x03 = 00000011
Wire.requestFrom(esclavo, 6)
  En realidad dirección de 7 bits y 1 bit de autoincremento (0x03-0x08 por defecto en el chip)
  Esclavo ACK, maestro SR + AD + R
while (Wire.available() < 6)
  6 bytes de tipo uint8_t: x alto, x bajo, y alto, y bajo, z alto, z bajo
  raw.x = (int16_t)(xlo | ((int16_t)xhi << 8))
  Complemento a dos: 11010010 01011011 00101101 10100100 00101101 10100101 = 11685 (en negativo)
  atan2() declinación 0 < 2π direccionAct calibrar a mano
…STOP = flanco subida SDA + nivel alto SCL
Autónoma: Magnetómetro

## Slide 42: Navegación
HC-SR04: evitar obstáculos, lado mayor espacio entre filas, detener
Trigger: pulso 10µs
µM: recibe trigger ráfaga (8 ciclos a 40 kHz)
Transmisor: : tensión efecto piezoeléctrico 2 placas metálicas comprimen-expanden aire onda sónica
µM: mantiene pulso eco alto hasta recibir eco (interrupción)
receptor: 3 op-amps para atenuar, filtrar, comparar con mínimo
Autónoma: Sonar

## Slide 43: Navegación
µM: pulseIn() wiring_pulse.c wiring_pulse.s calcula ciclos de reloj
Calibrar: distancia = m*duración + b
Autónoma: Sonar

## Slide 44: Navegación
Teleoperación básica: página web publica commandos a motores y cámara, y muestra vídeo de webcam
Manual

## Slide 45: Navegación
controlRobot.html
  <button
  onmouseup=pubMQTT('ServidorRobot/navManual','ad')
  onmousedown=pubMQTT('ServidorRobot/navManual',‘ps')
  >
  ajax(control.topic, control.mensaje)
Flask
  clienteMQTT.publish(topic, mensjae)
En Parte B PiA se subscribe, guarda el mensaje, y activa permitirComandoManual
En Parte A PiA vigila el modo y la bandera comandoArduino(COMANDO_MANUAL, mensaje)
Manual: Movimiento

## Slide 46: Navegación
2 servos SG90
12 V batería principal convertidor buck 4,8-6 V
PWM por software con pigpio
pubMQTT(n) moverServoWeb(n)
  pulsoActual = get_servo_pulsewidth()
  n == 1 o 2 pulsoActualAA++/-- arriba o abajo
  n == 3 o 4 pulsoActualID++/-- izq o dcha
  Teóricamente 500-2500 µs pero límites averiguados manualmente
  moverServo() sólo permite set_servo_pulsewidth() entre los respectivos límites
Manual: Visión

## Slide 47: Navegación
RPi 3B+ varias patillas PWM pero sólo 2 canales y servo jaula en parte B!
Además, librería GPIO + condensador era inestable (movimiento entrecortado, vibraciones)
Pigpio establece mapa de memoria GPIO via DMA directamente en controlador PWM sin utilizar la CPU
  41 registros GPIO
  Registro GPSET0 escribe nivel a la patilla, GPLEV0 lee su nivel actual
DMA en BCM2835
  Bloques de control: 8 palabras de 32 bits
  Lista enlazada de bloques secuencia de instrucciones
Manual: PWM

## Slide 48: Navegación
set_servo_pulsewidth() en Python gpioServo()
gpioInfo[patilla]: modo de la patilla, anchura de pulso actual, rango de pulsos
myGpioSetMode
  reg = gpio/10 = 19/10 = 1,9 registro 1
  shift = (gpio%10)*3 = (19%10)*3 = 9*3 = 27
  & y |
myGpioSetServo
  Páginas (4096 bytes) y slots
  ON primer slot OFF slot estratégicamente elegido a cierta ‘distancia’ según pulso
  FIFO del PWM acepta nuevas instrucciones según las va ejecutando retardo específico
Manual: PWM

## Slide 49: Navegación
Demasiado grande y constante para MQTT
mjpg-streamer: con IP y Puerto de PiB se ve a tiempo real
Modo manual?
  mostrarVideo() start.sh
Detectar cambio de modo
  Autónomo: tomar fotos en hilo Sondeo
  Manual: mostrar video en hilo Video
  Grupo de procesos = os.getpgid() os.killpg(SIGTERM)
Manual: Vídeo

## Slide 50: Resultados
Adquisición de fotos y visualización

## Slide 51: Resultados
girarCentroIzq(): moverServo(‘IimiteIzq’)
tomarFoto(lado=‘I’)
  pygame.get_image() RGB 24 bits
  save() nombreFoto = tiempo + lado + .bmp
subprocess.check_output(./fotos nombreFoto)
  fotos.c
    Lee encabezamientos
    Bucles recorren filas y pixels cargando grupos de 3 bytes (RGB)
      VARI = (G-R)/(G+R+B)
Fotos

## Slide 52: Resultados
En realidad NIR > RGB
Si VARI > límite buen pixel … porcentaje pixels buenos
  Mejor calibración: para cada cultivo, etapa de crecimiento
Continuar para lado ‘D’
resultadosSondeo.update(resultadosFotos) publicar a RS/resultados/medidas y RS/resultados/fotos
Fotos

## Slide 53: Resultados
Sub MQTT
  json.loads()
  resultados[‘coordObj’], resultados[‘temp’], resultados[‘hum’], etc.
  INSERT
/verParcela
  SELECT
  verParcela.html
Mayor o menor intensidad de puntos
  3 capas
  Distribuir puntos según valor
Casilla alterna entre tipo de resultado
Web

## Slide 54: Seguridad
Detección de emergencias y conexión/desconexión de la batería

## Slide 55: Seguridad
Interruptor 3 posiciones pared o batería
Relé
Puente H, controlador motores, convertidor buck (2-3A)
Sólo 1 servo a la vez
  Jaula o cámara, un servo u otro de la cámara
2 paneles solares 12 V controlador de carga MPPT batería principal
  12V en paralelo pero mejor 24V en serie para menor corriente menor pérdidas
  MPPT: emparejar Vpaneles con Vbatería ej. 17,6V y 7,4A 12V y 10,8A
    Convertidor c.c. a c.c.: entrada c.c. señal c.a. altra frecuencia rectifica a 12V c.c.
  Mejor para batería secundaria
Alimentación

## Slide 56: Seguridad
Control manual: web o IR
Detección automática
  Temperatura y humedad batería principal
  Nivel batería secundaria
Detección de Emergencias

## Slide 57: Seguridad
pubMQTT(MODO_EMERGENCIA)
Pi guarda en global
Otro hilo reconoce cambio de modo
Si emergencia batería.desconectar() pulso interrumpe a ArduinoB
Detección de Emergencias: Control web

## Slide 58: Seguridad
No quieres recibir cualquier IR transmisor a cierta frecuencia
Irremote.h: interrupciones de T2 cada 50 µs para recibir
  enableIRin() cli() en IrRecv.cpp
  Boarddefs.h: modificar TCCR2A y TCCR2B
    TCCR2A = 0000XX10 y TCCR2B = 00XX0010
    WGM22:0 = 010 modo CTC, TOP=OCR2A
    CTC: resetear temprizador cuando TCNT2 = OCR2A
    CS22:0 = 0101 prescalado = 8 16MHz/8 = 2MHz
    OCR2A = (16 MHz*50 µs / 10^-6 s/µs) / 8 = 100 ciclos
    Marca OCF2A interrumpir en próximo ciclo del reloj
    Resetear OCF2A y TCNT2
Detección de Emergencias: Control IR

## Slide 59: Seguridad
Interrupciones de temporizador PWM
    COM2A1:0 y COM2B1:0 = 0000: no activar patilla OC2A
    Con esta patilla se podría PWM: WGM21:0 modo, OCR2A modula ciclo de trabajo, salida OC2A señal PWM
Detección de Emergencias: Control IR

## Slide 60: Seguridad
Receptor defectuoso?
  Varios mensajes distintos del mismo botón
  Librerías y mandos distintos
  Protocolos: NEC; SONY, RC5, RC6 pero aún así distintos valores (ni siquiera grupo de valores)
Detección de Emergencias: Control IR

## Slide 61: Seguridad
DHT11
  temp NTC
  hum resistivo
1 línea bidireccional, grupos de 8 bits
Libre en alto
noInterrupts() para no perturbar ritmo del código: 0 en bit 7 de SREG
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 62: Seguridad
ArduinoB baja durante 18 ms y sube
  Bajar línea durante DHTLIB_DHT11_WAKEUP = 18 ms
ArduinoB espera 20-40 µs respuesta del sensor (baja 80 µs)
  Lee estado de la línea con acceso directo al puerto
  Patilla A0 Puerto C, 3 registros
    DDRC: entrada o salida
    PORTC: escribe a la patilla
    PINC: lee de la patilla
    Cada bit de estos registros representa patilla XXXXXXXY para A0
    digitalPinToBitMask(14) pgm_read_byte(14) digital_pin_to_bit_mask_PGM[14] = _BV(0) 00000001 < 0 = 00000001
      PROGMEM (Flash) porque no cambian, más lento pero major no ocupar SRAM limitada
    digital_pin_to_port[14] = PC y portInputRegister(PC)
  digital_pint_to_port_PGM[14] = PC y *PIR = portToInputRegister(PC)
  Espera a respuesta con *PIR & bit
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 63: Seguridad
Sensor sube otros 80 µs para inidicar que va a enviar datos
A cada bit de datos le precede baja 50 µs
Pulso alto 26-28 µs = 0, 70 µs = 1
  Pero tiempo límite para responder de 100 µs = 400 bucles
  Detecta flanco de bajada (actual bajo, previo no)
  Avanza con una máscara inicial 128 grabando en data 0 o 1 dependiendo de duración
  Guarda datos en bits[], pasa a siguiente byte, reinicia máscara 128
  Datos en bits[0:3] y suma = bits[4]
Tras último bit señal baja 50 s µy línea vuelve a subir (libre)
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 64: Seguridad
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 65: Seguridad
40 bit datos: hum entera, hum decimal, temp entera, temp decimal, suma
  Bucle de 40 contando hacia atrás
Suavizar temp y hum porque alguna vez un pico
  Un poco arriesgado pero suficientemente rápido para mostrarse en la media
Temp o hum excesiva lleva a modo emergencia, PiB lee esta variable eventualmente pero mejor una interrupción
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 66: Seguridad
Si batería secundaria baja demasiado, desconectar batería principal
Realmente no necesario porque relé se apagaría automáticamente
Pero evitar comportamiento errático
Detección de Emergencias: Nivel

## Slide 67: Seguridad
Comparar referencia interna 1,1 V con tension de fuente
En ADC elegir referencia mayor y entrada analógica con ADMUX = 01001110
REFS1:0 = 01 referencia = Fuente
MUX[3:0] = 1110 entrada del ADC = 1,1 V
En ADCSRA ADSC=1 empieza conversion (baja al acabar) bucle mientras bit_is_set()
ADC guarda en ADCL y ADCH por ello (ADCH<<8) | ADCL (Ej. 695)
Teniendo en cuenta VIN = entrada de ADC = 1.1 V y VREF = referencia del ADC = Fuente VREF = 1620,7 mV
Detección de Emergencias: Nivel

## Slide 68: Seguridad
attachInterrupt()
  digitalPintToInterrupt: patillas 2 y 3 interrupciones 0 y 1
    Máx prioridad
  conectarBateria()/desconectarBateria()
  RISING
Número de la interrupción y modo EICRA y EIMSK
  EJ. Interrupción 1 y modo RISING=3 ISC11:0
Conexión/Desconexión

## Slide 69: Imágenes
Robot de campo 1: https://www.abc.net.au/news/image/7908638-3x2-940x627.jpg
Robot de campo 2: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/centaur-wp/theengineer/prod/content/uploads/2017/02/24082627/fruit_picking_robot.jpeg
Drone y campo: http://uavics.com/wp-content/uploads/2017/10/Precision-Agriculture-4.jpg
Vinbot uvas: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1zmr6fuaCZFFWEQh9BxdiE4nsmgQWC4QHBrPgdHv2CFx2paur
Interfaz de Farmbot: https://software.farm.bot/docs
Detalle SPaH: http://104.131.251.97/msl/wp-content/uploads/sites/20/2015/09/2464733_orig.jpg
Sesam John Deere: https://cdn.oemoffhighway.com/files/base/acbm/ooh/image/2018/01/960w/SESAM_01___JD.5a6a68abbc9e5.jpg
Ondas: https://cdn3.iconfinder.com/data/icons/miscellaneous-symbols/100/symbol-feed-512.png
Tic: http://stjosephscatholicprimaryschool.com/wp-content/uploads/2018/01/tick-305245__3401.png?w=640
Servidor: https://openclipart.org/detail/237992/cloud-server
Flask: http://flask-training-courses.uk/courses/flask4py
Mosquitto: https://i1.wp.com/randomnerdtutorials.com/wp-content/uploads/2017/01/Eclipse-Mosquitto-logo.png?w=200&ssl=1
Satélite: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FP_Satellite_icon.svg
Raspberry Pi: https://dev.iachieved.it/iachievedit/swift-3-0-on-raspberry-pi-2-and-3/
Campo: https://greentumble.com/wp-content/uploads/2016/07/Monoculture-farming.jpg
marchaParo: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31xLbVROmIL._SX425_.jpg
Cable USB: https://thegoodguys.sirv.com/products/50037642/50037642_131881.PNG?scale.height=505&scale.width=773&canvas.height=505&canvas.width=773&canvas.opacity=0&format=png&png.optimize=true
SQLite: https://www.phpliteadmin.org/wp-content/uploads/2016/04/cropped-logo.png
Calendario: http://ddsb.ca/school/donaldawilsonss/PublishingImages/Calendar%203.png
Relé: http://www.salvadoraquitem.com.br/web/wp-content/uploads/2017/06/rele_01_canal-02.png
Batería: http://www.free-icons-download.net/images/battery-symbol-icon-63483.png
Control IR: https://camo.githubusercontent.com/cd9792452281738b3cc680d91be2c32fc75fcb0d/687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6b3830623755662e706e67
Señal IR: https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/239995/IR_symbol_paths.png
Arduino: https://i0.wp.com/fearescaperoom.com/wp-content/uploads/2018/04/arduino-logo-363f5dda317309ae-512x512-e1523823814294.png?ssl=1

## Slide 70: Imágenes
Sensor ultrasonidos: https://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-filesystemfile.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/4087.Ultrasonic.png
Brújula: https://1.bp.blogspot.com/-0na65G4PvBE/U_-xq3GZQqI/AAAAAAAAHG0/OvClI5MoUWE/s1600/compass_rose_by_draconicparagon-d6rjgqi.png
Controlador de motores: http://www.basicmicro.com/assets/templates/responsive-version-11-sept-2018/images/motion-controller.png
Motor: https://www.portescap.com/sites/default/files/prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307_2.png
Actuador lineal: http://strutsafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/01/Mini_Linear_Actuator_PA-14.png
Sonda: https://www.delta-t.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/WET-1.png
Camera: https://tshop.r10s.com/831/376/9897/085c/b0a8/2bdf/7ca4/11b2e8b59254ab3a2959ed.png
Parada de emergencia: http://proteusswitchgear.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/E/M/EM-STOP_9.png
Obstáculo: https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/sports-32/64/sport-34-512.png
Objetivo: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/11/18/ancient-1300292_960_720.png
Portátil: http://pluspng.com/laptop-png-black-and-white-2432.html
Llama: https://i1.wp.com/futurerestoration.com/wp-content/uploads/2018/06/fire-icon-80-1.png
Gota: http://tcmud.org/wp-content/uploads/2012/09/water-drop.png
Calavera: https://b.kisscc0.com/20180814/fbe/kisscc0-human-skull-symbolism-skull-and-crossbones-skull-a-calavera-vector-5b72ce0ace5f88.7730128115342505068453.png
Vegetación mala: https://www.gardeningknowhow.com/wp-content/uploads/2015/06/corkscrew-hazel.jpg
Vegetación normal: https://agfax.com/wp-content/uploads/corn_late_season_nitrogen_deficiency_university_of_minnesota.jpg
Vegetación buena: http://easyponic.com/wp-content/uploads/2016/03/leaves-water-drops-767x340.jpg
Batería de moto: https://www.batterycharged.co.uk/images/product/full/Yuasa-YB9-B-Motorbike-Battery.jpg
Enchufe: https://cdn.tutsplus.com/vector/uploads/legacy/tuts/000-2012/586_power_plug/0.jpg
Panel solar: https://http2.mlstatic.com/D_NP_872338-MLM27586507764_062018-Q.jpg
Cargador solar: https://es.aliexpress.com/item/40-50-60-100A-MPPT-Panel-Solar-regulador-de-carga-controlador-12-V-24-V-Auto/32896603004.html
Interruptor: https://www.shoptronica.com/14802-thickbox_default/pulsador-conmutado-basculante-rocker-1366i-3-posiciones-con-retorno.jpg
Arduino: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Arduino_Uno_-_R3.jpg/220px-Arduino_Uno_-_R3.jpg
Tierra: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Earth_Ground.svg/2000px-Earth_Ground.svg.png