## Slide 2: Intro
Revolución Industrial (s. XVIII) Automatización del campo (s. XXI)
Agricultura de precisión
Beneficios
  Económicos: tiempo, trabajadores
  Ecológicos: nutrientes, pesticidas, agua
Contexto

## Slide 3: Intro
Vinbot tamaño, visión
Farmbot sondeo, interfaz/control
Nasa pequeñas paladas
Accesorios de tractores/camiones dimensiones reales
Bases para aficionados Agent390 de Actobotics
  Peso
  Precio
  Flexibildad
Inspiración

## Slide 4: Intro
Base
  Agujero central
  Contorno de sonar
  Oruga
Delante
  Batería de moto 12V 12Ah
  Pared
  ArduinoB y relé: batería secundaria 5V convertidor boost 12Vç
Detrás
  ArduinoA
  Controlador de motores
  Motores 12V c.c. con cepillo + codificadores
Anatomía
interruptor 3 posiciones Motores, actuador lineal, servos

## Slide 5: Intro
Centro
  2 RPi
    PiA: navegación (GPS + motores)
    PiB: sondeo, seguridad
  Jaula sobre raíles
  Servomotor + biela-manivela
  Actuador lineal + sonda
  Webcam
  Baterías secundarias
  Controlador de carga solar
  Paneles solares, magnetómetro, antena GPS
Anatomía

## Slide 6: Intro
Parte A
Infraestructura digital
  Interfaz gráfica (webapp)
  Base de datos SQL
  Comunicación MQTT servidor-robot
Navegación
  Motores: dimensionado, control
  Nav manual: MQTT a la cámara y los motores
  Nav autónoma: comunicación serie PiA-ArduinoA
Sondeo: almacenar y visualizar datos
Visión: tomar fotos y analizar RGB
Seguridad:
  Batería principal: temp, humedad
  Batería secundaria: tensión
Dr. Alberto Brunete González + StackOverflow
Contribución
relé batería
Parte B
Generación y envoi de mensajes
  Resultados del sondeo
  Estado(s) del robot
  Cambio de modo
Navegación
  GPS: configuración RTKlib
  Algoritmos
    Trayectoria PiA
    Nav PiA
    Nav ArduinoA + evitación de obstáculos: dimensionado, control

## Slide 7: Communicaciones
Centralización y automatización
  mantenimiento, errores
  estandarización, rapidez de desarrollo, comodidad
subprocess.Popen()
  Mosquitto MQTT
  SQLite3
  Flask
    Botón publica MQTT robot
    Almacenar datos en SQL
    Mostrar datos al usuario
Servidor
taskkill /T /PID
‘m’ o ‘r’
‘r’
‘m’

## Slide 8: Communicaciones
MQTT
          RobotServidor/modo/leer
  servidor robot
    RobotServidor/modo/escribir
Talk about qos, retain?
session
dict json.loads() str
Página web
???
2
2
1
1
2 1
1

## Slide 9: Communicaciones
/rutas páginas.html
render_template(index.html)
render_template(crearParcela.html, {{ puntoCentro|tojson }}
puntoCentro=puntoCentro) JSON.parse() xCentro, yCentro
request.args.get() action=“get” botón
  Sqlite3 (SELECT, INSERT, UPDATE) Flask-SQLAlchemy (ORM)
  Ej. idSesión idParcela geometría
  empty or not
request.json ajaxControlRobot() pubMQTT(topic, mensaje) botón
  {“coordObj”: coordObj, “geometría”: geometría}
jsonify(modo=modo, coordAct=coordAct, …) setInterval(getJSON())
Nota: extender layout.html con Jinja p.14
Página web
GET
GET
GET
POST
GET

## Slide 10: Navegación
Típicamente combustión interna
Últimamente
  John Deere: SESAM
  Vinbot: base Robotnik SUMMIT-XL-HL usa motores c.c. sin cepillo
  IG42 motores c.c. con cepillo
Necesitamos compatibilidad y flexibilidad Actobotics
  Motores c.c. con cepillo
    Mantenimiento, peor potencia/peso
  Codificadores relativos de cuadratura y efecto Hall
    Magnéticos vs. ópticos: mejor frente al polvo, vibraciones, temperatura
Motores

## Slide 11: Navegación
Parte B: peso proyectado 29,82 kg (15 kg prototipo)
Carga
  75-90% de RPMmax n100, n90, …, n0 curva M100, M90, …, M0
  M90 F90 de cada motor
  Ftotal de ambos motores
  Masa a inclinación de 5° y 15°
  118 rpm puede con 65 kg
Motores

## Slide 12: Navegación
Velocidad
  n90 v90
  118 rpm 0,3 – 0,5 m/s
Tracción
  118 rpm producen Mtotal90
  Par limitado por la tracción
Motores

## Slide 13: Navegación
RoboClaw 2x15A ArduinoA
20A parada motores 30A pico 10A límite cada motor
10 – 15V
  Cables largos inductancia picos de tensión!
Regenerativo diodo!
  30V 25A pico
erroresMotor()
  Operador &
Controlador de Motores
comandos
softwareSerial
codificadores

## Slide 14: Navegación
SpeedAccelM1(DIRECCION_MEMORIA_RC, ACELERACION, velocidad)
  CRC16 respuesta 0xFF
  Controlador vigila QPPPS
  En realidad envuelto
    avanzarRecto() = SpeedAccelM1(vel, ACEL) + SpeedAccelM2(vel, ACEL)
    avanzarIzq() = SpeedAccelM1(vel*PORCENT_VEL, ACEL) + SpeedAccelM2(vel, ACEL)
    girarDcha() = SpeedAccelM1(vel, ACEL) + SpeedAccelM2(-vel, ACEL)
    paradaSuave() = SpeedAccelM1(0, ACEL) + SpeedAccelM2(0, ACEL)
    paradaFuerte() = SpeedAccelM1(0, 2*ACEL) + SpeedAccelM2(0, 2*ACEL)
Controlador de Motores

## Slide 15: Navegación
Auto Tune
  Menos y más agresivo
  Oscilaciones sobrecorriente daña motores reducir D?
Manualmente suave!
Controlador de Motores

## Slide 16: Navegación
Marcar coordObj en /controlRobot
controlRobot.html
  Mapa
  Geometría de parcela
  Trayectoria planeada
OpenLayers
  map = Map({
  …,
  view: View({
  …,
  projection: ESPG4326
  }),
  layers: [mapaBing, capaContorno, capaCoordObjs, …]
  )}
  capaContorno: figura Polygon(coordenadas de Flask)
  capaCoordObjs: figuras Point()
  capaTrayectoria()
  coordAct: setInterval(setPosition(nuevaCoordAct), ms)
  map.on(“click”, forEachFeaturaAtPixel(
  getGeometry().getCoordinates()
  )
Mapas
según RTKLib
map.addLayer()
+
map.removeLayer()

## Slide 17: Navegación
PiA: serial.serial(9600 bps, paridad=par, timeout=2)
ArduinoA: Serial.begin(9600, 8E1)
PiA ArduinoA
1100001 11000011
Autónoma

## Slide 18: Navegación
PiA ArduinoA
comandoArduino(comando, valor) loop()
  mensaje = comando + valor
  write(mensaje.encode(‘utf-8’) mensaje[i] = Serial.read()
  comando = mensaje[0]+mensaje[1]+’\0’
  codigoComando = atoi(commando)
  if codigoComando == CAMBIAR_MODO
  *modoPuntero = mensaje[2] – ‘0’
  respuesta = readline().decode{‘utf-8’) Serial.print(modo)
  if comando == CAMBIAR_MODO
  modo = int(respuesta)
  if modo in modos
  return modo
Autónoma
B

## Slide 19: Navegación
PiA ArduinoA
comandoArduino(comando, valor) importante!
  While True fuente propia > 6,2 + 0,7V
  try sensors conectados
  except
  if numExcepeciones > n
  subirArduino()
  subprocess.check_output(“arduino-cli upload –b uno ArduinoA.ino –p /dev/ttyACM0) vigilarArduino()
Autónoma
B
B

## Slide 20: Navegación
También actualizarEncabezamientoArduino() + compilarArduino()
  CAMBIAR_MODO = 11 #define CAMIAR?MODO 11
Principalmente al arrancar PiA
Idealmente actualizaciones OTA desde el servidor
Autónoma

## Slide 21: Navegación
En Parte B PiA: coordAct (GPS), dirección y distancia objetivo
Magnetómetro: comparar direcionAct con direccionObj izq, dcha, recto?
  Flora de Adafruit (LSM303DLHC)
  I2C
Ultrasonidos: evitar obstáculos
navegaciónAutomática()
Autónoma:Sensores

## Slide 22: Navegación
Wire.beginTransmission(LSM303_ADDRESS_MAG)
  START = flanco bajada SDA + nivel alto SCL
  Adafruit_LSM303_U.h: #define LSM303_ADDRESS_MAG 0x3C >> 1 = 00111100 >> 1 = 00011110
  Correcto según hoja de datos!
  0 1 1 1 1 0 0 esclavos comparan
  Bit de escritura = W = 0
Maestro libera SDA esclavo ACK (nivel bajo SDA durante puslo alto SCL)
  Después de cada byte recibido
Wire.write(LSM303_REGISTER_MAG_OUT_X_H_M)
  OUT_X_H_M = 0x03 = 00000011 hoja de datos
Wire.requestFrom(esclavo, 6)
  En realidad dirección de 7 bits y 1 bit de autoincremento (0x03-0x08 por defecto en el chip)
  Esclavo ACK, maestro SR + AD + R
while (Wire.available() < 6)
  6 bytes de tipo uint8_t: x alto, x bajo, y alto, y bajo, z alto, z bajo
  raw.x = (int16_t)(xlo | ((int16_t)xhi << 8)) show example
  Complemento a dos: 11010010 01011011 00101101 10100100 00101101 10100101 = 11685 confirm
  atan2() declinación 0 < 2π direccionAct calibrar a mano
…STOP = flanco subida SDA + nivel alto SCL
Autónoma: Magnetómetro

## Slide 23: Navegación
HC-SR04: evitar obstáculos, lado mayor espacio entre filas, detener
Trigger: pulso 10µs
µM: recibe trigger ráfaga (8 ciclos a 40 kHz)
Transmisor: : tensión efecto piezoeléctrico 2 placas metálicas comprimen-expanden aire onda sónica
µM: mantiene pulso eco alto hasta recibir eco (interrupción)
receptor: 3 op-amps para atenuar, filtrar, comparar con mínimo
µM: pulseIn() wiring_pulse.c wiring_pulse.s calcula ciclos de reloj
Calibrar: distancia = m*duración + b
Autónoma: Sonar

## Slide 24: Navegación
Teleoperación básica
Página web publica commandos a motores y cámara
Manual

## Slide 25: Navegación
controlRobot.html
  <button
  onmouseup= pubMQTT('ServidorRobot/navManual','ad')
  onmousedown= pubMQTT('ServidorRobot/navManual',‘ps');"
  >
  ajax(control.topic, control.mensaje)
Flask
  clienteMQTT.publish(topic, mensjae)
En Parte B PiA se subscribe, guarda el mensaje, y activa permitirComandoManual
En Parte A PiA vigila el modo y la bandera comandoArduino(COMANDO_MANUAL, mensaje)
Manual: Movimiento

## Slide 26: Navegación
2 servos SG90
12V batería principal convertidor buck 4,8-6V
PWM por software con pigpio
pubMQTT(n) moverServoWeb(n)
  n == 1 o n == 2 pulsoActualAA++ o pulsoActualAA-- arriba o abajo
  n == 3 o n == 4 pulsoActualID++ o pulsoActualID-- izq o dcha
  pulsoActual = get_servo_pulsewidth()
  Teóricamente 500-2500 µs pero límites averiguados manualmente
  moverServo() sólo permite set_servo_pulsewidth() entre los respectivos límites
Manual: Visión

## Slide 27: Navegación
RPi 3B+ varias patillas PWM pero sólo 2 canales y servo jaula en parte B!
Además, librería GPIO + condensador era inestable (movimiento entrecortado, vibraciones)
Establece mapa de memoria GPIO via DMA directamente en controlador PWM sin utilizer la CPU
  41 registros GPIO
  Registro GPSET0 escribe nivel a la patilla, GPLEV0 lee su nivel actual
DMA en BCM2835
  Bloques de control: 8 palabras de 32 bits
  Lista enlazada de bloques secuencia de instrucciones
Manual: PWM

## Slide 28: Navegación
set_servo_pulsewidth() en Python gpioServo()
gpioInfo[patilla]: modod de la patilla, anchura de pulso actual, rango de pulsos
myGpioSetMode
  reg = gpio/10 = 19/10 = 1,9 registro 1
  shift = (gpio%10)*3 = (19%10)*3 = 9*3 = 27
  & y |
myGpioSetServo
  Páginas (4096 bytes) y slots
  ON primer slot OFF slot estratégicamente elegido a cierta ‘distancia’ según pulso
  FIFO del PWM acepta nuevas instrucciones según las va ejecutando retardo específico
Manual: PWM

## Slide 29: Navegación
Demasiado grande y cosntante para MQTT
mjpg-streame: con IP y Puerto de PiB se ve a tiempo real
Modo manual?
  mostrarVideo() start.sh
Detectar cambio de modo
  Autónomo: tomar fotos en hilo Sondeo
  Manual: mostrar video en hilo Video
  Grupo de procesos = os.getpgid() os.killpg(SIGTERM), SIGKILL no libera del todo?
Manual: Video

## Slide 30: Resultados
tomarFotos()
  girarCentroIzq(): moverServo()
  tomarFoto(‘I’)
    pygame.get_image() RGB 24 bits
    save() nombreFoto = tiempo + lado + .bmp
  subprocess.check_output(./fotos nombreFoto)
    fotos.c
      Lee encabezamientos
      Bucles recorren filas y pixels cargando grupos de 3 bytes (RGB)
        VARI = (G-R)/(G+R+B)
En realidad NIR > RGB
Si VARI > límite buen pixel … porcentaje pixels Buenos
Mejor calibración: para cada cultivo, etapa de crecimiento
Continuar para lado ‘D’
resultadosSondeo.update(resultadosFotos) publicar a RS/resultados/medidas y RS/resultados/fotos
Fotos

## Slide 31: Resultados
Sub MQTT
  json.loads()
  resultados[‘coordObj’], resultados[‘temp’], resultados[‘hum’], etc.
  INSERT
/verParcela
  SELECT
  verParcela.html
Mayor o menor intensidad de puntos
  3 capas
  Distribuir puntos según valor
Casilla alterna entre tipo de resultado
Web

## Slide 32: Seguridad
Interruptor 3 posiciones pared o batería
Relé
Puente H, controlador motores, convertidor buck (2-3A)
Sólo 1 servo a la vez
  Jaula o cámara, un servo u otro de la cámara
2 paneles solares 12V controlador de carga MPPT batería principal
  12V en paralelo pero mejor 24V en serie para menor corriente menor pérdidas
  MPPT: emparejar Vpaneles con Vbatería ej. 17,6V y 7,4A 12V y 10,8A
    Convertidor c.c. a c.c.: entrada c.c. señal c.a. altra frecuencia rectifica a 12V c.c.
  Mejor para batería secundaria
Alimentación

## Slide 33: Seguridad
Control IR
Temperatura y humedad batería principal
Nivel batería secundaria
Detección de Emergencias

## Slide 34: Seguridad
Página web
  pubMqtt(modo)
  PiB guarda en global
  otro hilo reconoce cambio de modo
  si emeregencia batería.desconectar pulso pinterrumpe a ArduinoB
Control IR
  No quieres recibir cualquier IR transmisor a cierta frecuencia
  Irremote.h: interrupciones de T2 cada 50 µs para recibir
    enableIRin() en IrRecv,cpp cli()
    Boarddefs.h: modificar TCCR2A y TCCR2B
      TCCR2A = 0000XX10 y TCCR2B = 00XX0010
      WGM22:0 = 010 modo CTC, TOP=OCR2A
      CTC: resetear temprizador cuando TCNT2 = OCR2A
      CS22:0 = 0101 prescalado = 8 16MHz/8 = 2MHz
      OCR2A = (16 Mhz*50 µs / 10^-6 s/µs) / 8 = 100 ciclos
      Marca OCF2A interrumpir en próximo ciclo del reloj
      Resetear OCF2A y TCNT2
      COM2A1:0 y COM2B1:0 = 0000: no activar patilla OC2A
      Con esta patilla se podría PWM: WGM21:0 modo, OCR2A modula ciclo de trabajo, salida OC2A se;al PWM a base de interrupciones
Receptor mierda
  Varios mensajes distintos del mismo bot’on
  Librerías y mandos distintos
  Protocolos: NEC; SONY, RC5, RC6 pero aún así distintos valores (ni siquiera grupo de valores)
Detección de Emergencias: Control Remoto

## Slide 35: Seguridad
DHT11
  temp NTC
  hum resistivo
1 línea bidireccional, grupos de 8 bits
Libre en alto
ArduinoB baja durante 18 ms y sube espera 20-40 µs respuesta del sensor (baja 80 µs)
Sensor sube otros 80 µs para inidicar que va a enviar datos
A cada bit de datos le precede baja 50 µs
Pulso alto 26-28 µs = 0, 70 µs = 1
Tras último bit señal baja 50 s y línea vuelve a subir (libre)
40 bit datos: hum entera, hum decimal, temp entera, temp decimal, suma
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 36: Seguridad
read11()
  noInterrupts() para no perturbar ritmo del código: 0 en bit 7 de SREG
  Bucle de 40 contando hacia atrás
  Lee estado de la línea con acceso directo al puerto
  Patilla A0 Puerto C, 3 registros
    DDRC: entrada o salida
    PORTC: escribe a la patilla
    PINC: lee de la patilla
    Cada bit de estos registros representa patilla XXXXXXXY para A0
    digitalPinToBitMask(14) pgm_read_byte(14) digital_pin_to_bit_mask_PGM[14] = _BV(0) 00000001 < 0 = 00000001
      PROGMEM (Flash) porque no cambian, m’as lento pero major no ocupar SRAM limitada
    Digital_pin_to_port[14] = PC y portInputRegister(PC)
  digital?_pint_to_pot_PGM[14] = PC y *PIR = portToInputRegister(PC)
  Bajar línea durante DHTLIB_DHT11_WAKEUP = 18 ms
  Espera a respuesta con *PIR & bit
  Pero tiempo límite para responder de 100 µs = 400 bucles show equation
    Detecta flanco de bajada (actual bajo, previo no)
    Avanza con una máscara inicial 128 grabando en data 0 o 1 dependiendo de duración
    Guarda datos en bits[], pasa a siguiente byte, reinicia máscara 128
    Datos en bits[0:3] y suma = bits[4]
Suavizar temp y hum porque alguna vez un pico
  Un poco arriesgado pero suficientemente rápido para mostrarse en la media
Temp o hum excesiva lleva a modo emergencia, PiB lee esta variable eventualmente pero mejor una interrupción
Detección de Emergencias: Temperatura y Humedad

## Slide 37: Seguridad
Si batería secundaria baja demasiado, desconectar bater’ia principal
Realmente no necesario porque relé se apagaría automáticamente
Pero evitar comportamiento errático
Comparar referencia interna 1,1, V con tension de Fuente
  En ADC elegir referencia mayor y entrada analógica con ADMUX ¡ 01001110
  REFS1:0 = 01 referencia = Fuente
  MUX[3:0] = 1110 entrada del ADC = 1,1 V
  En ADCSRA ADSC=1 empieza conversion (baja al acabar) bucle mientras bit_is_set()
  ADC guarda en ADCL y ADCH por ello (ADCH<<8) | ADCL ej 695
  Teniendo en cuenta VIN = entrada de ADC = 1.1 V y VREF = referencia del ADC = Fuente VREF = 1620,7 mV show equation
  En realidad 1023 no?
Detección de Emergencias: Nivel

## Slide 38: Seguridad
attachInterrupt()
  digitalPintToInterrupt: patillas 2 y 3 interrupciones 0 y 1
    Máx prioridad
  conectarBateria()/desconectarBateria()
  RISING
Número de la interrupción y modo EICRA y EISM
  EJ. Interrupción 1 y modo RISING=3 ISC11:0 show work
Conexión/Desconexión